建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：河曲县残疾人康复设施和综合服务设施建设项目

建设单位（盖章）：河曲县第三人民医院

编制日期：2020年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 河曲县残疾人康复设施和综合服务设施建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河曲县第三人民医院 |
| 法人代表 | 李旺泉 | 联系人 | 李旺泉 |
| 通讯地址 | 河曲县文笔镇大营盘 |
| 联系电话 | 13603505659 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 036599 |
| 建设地点 | 河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址） |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | Q8416疗养院 |
| 占地面积 （平方米） | 6032 | 绿化面积 （平方米） | 1870 |
| 总投资 （万元） | 1870.52 | 其中：环保投资（万元） | 64.3 | 环保投资占 总投资比例 | 3.44% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投 产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模： 1、建设项目背景 河曲县经过多年来的建设、发展和创卫，已初步形成规模，取得了较大的成绩，但是，在河曲县14万人口中，各类残疾人有一万多名，至今还没有一个为残疾人提供综合训练服务的固定场所。这些残疾人中有不少青少年，如经一定的矫正或及时的医治完全可以成长为健康的正常人，有的经过正规的学习、培训可以学到一技之长，不但能养活自己，减轻家庭负担，有的还可以带动残疾人为社会服务。还有相当一部分老年人患中凤后遗症，半身不遂，或伤残造成身体残缺，也需要功能锻炼，恢复健康。 河曲县残疾人康复设施和综合服务设施建设项目的实施，将有利于解决残疾人的一系列实际问题，对进一步提高残疾人的生活质量，保障残疾人的身心健康，改善社会服务设施条件，完善社会服务体系，推进残疾人小康进程，进一步提升残疾人保障能力和服务水平具有十分重要意义，因而，项目的建设是十分必要的。 本项目建设单位为河曲县第三人民医院，项目建成后与河曲县第三人民医院为隶属关系。项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），拟占用原河曲县职业中学的部分场地用于项目建设。项目占地面积6032m2，总建筑面积5470m2，其中，一栋五层残疾人康复设施，建筑面积4800m2；一栋二层残疾人综合服务设施，建筑面积670m2；建筑物基底面积1584m2，道路和场地硬化面积2200m2，绿化面积1870m2。项目技术指标为：容积率0.907，建筑密度26%，绿地率31%。项目总投资1870.52万元。 项目建成后，共设置床位40张，设置门诊部（康复门诊、功能测评室、康复咨询室、门诊大厅）、住院部（康复病房、模拟家庭生活病房、护理单元康复训练室、休闲娱乐室、配餐间、医护用房）、康复部（康复评定室、运动疗法训练室、作业疗法训练室、语言疗法训练室、低视力康复科室、盲人定向行走训练指导室）、社区指导部（社区康复科室、培训教室）等康复部室。 2、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，本项目的建设需要进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.09.01实施）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018.4.28实施），本项目属于“三十九、卫生-111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”，项目床位为40张，评价类别为环境影响报告表。 河曲县第三人民医院于2020年5月委托我公司进行该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行了现场踏勘、调研，对建设项目内容进行了全面调查。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环境影响评价技术导则和有关规范，编制完成了《河曲县残疾人康复设施和综合服务设施建设项目环境影响报告表》（报审本）。 根据山西省生态环境厅《关于切实做好疫情防控期间建设项目环评管理工作的紧急通知》（晋环环评函[2020]48号）的要求，为在新冠肺炎疫情期间最大限度减少人员集聚和交叉感染，2020年6月12日，河曲县行政审批服务管理局邀请3名专家对《河曲县残疾人康复设施和综合服务设施建设项目环境影响报告表》进行了技术函审。根据专家组技术审查意见（见附件7），评价单位在充分消化和认真理解的基础上，并在建设单位的密切配合下，收集了有关资料，对报告内容进行了认真的补充修改和完善，完成了《河曲县残疾人康复设施和综合服务设施建设项目环境影响报告表》（报批本），报请河曲县行政审批服务管理局组织审批。 本项目为残疾人康复中心，不涉及医学影像科所需的CT机、X光机、核磁共振等设备，因此，本次评价不涉及辐射设备相关的评价内容。 根据现场调查，本项目尚未开工建设。 3、分析判定情况 （1）产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类中的“三十七、卫生健康——5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策的要求。 河曲县发展和改革局于2019年9月13日对项目可行性研究报告进行了批复，批复文件为河发改发【2019】78号，见附件2。 由于计划调整，河曲县发展和改革局于2020年4月22日对项目实施单位和地址变更出具了证明，变更证明文件为河发改函【2020】5号，变更内容为：项目实施单位由“河曲县残疾人联合会”变更为“河曲县第三人民医院”，建设地点由“河曲县黄河东大街”变更为“文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址）”，见附件3。 （2）环境敏感性 本项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），项目评价范围内没有《建设项目环境保护分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.09.01实施）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018.4.28实施）规定的“依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生环境影响特别敏感的区域”等环境敏感区。 （3）三线一单 ①生态保护红线 本项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），经调查，河曲县暂无生态保护红线规划，且项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 ②环境质量底线 本次评价引用忻州市环境监测站公布的河曲县2019年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，河曲县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、PM2.5、CO、O3均达标，PM10超标，因此，项目所在区域为不达标区。根据对项目所在区域环境空气资料的统计分析可知，超标污染物的超标原因可能是由于全年干燥少雨以及大风扬尘天气所导致。 本项目建成后，在采取评价提出的防治设施和措施后，项目建设期和运营期不会恶化现有环境质量。因此，满足环境质量底线的原则要求。 ③资源利用上线 本项目施工运营过程会消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对于区域可利用资源总量较小，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地暂无环境准入负面清单，项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 （4）选址合理性 本项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），根据《河曲县县城总体规划（2008-2020）》，本项目不违背该规划，选址合理。 4、项目基本情况 4.1项目名称 河曲县残疾人康复设施和综合服务设施建设项目。 4.2建设性质 新建。 4.3建设地点 本项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），拟占用原河曲县职业中学的部分场地用于项目建设。项目中心地理坐标为N39.400750°，E111.172681°。项目四周均为原河曲县职业中学建筑。 项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 4.4建设内容 本项目占地面积6032m2，总建筑面积5470m2，其中，一栋五层残疾人康复设施，建筑面积4800m2；一栋二层残疾人综合服务设施，建筑面积670m2；建筑物基底面积1584m2，道路和场地硬化面积2200m2，绿化面积1870m2。项目技术指标为：容积率0.907，建筑密度26%，绿地率31%。项目总投资1870.52万元。 项目建成后，共设置床位40张，设置门诊部（康复门诊、功能测评室、康复咨询室、门诊大厅）、住院部（康复病房、模拟家庭生活病房、护理单元康复训练室、休闲娱乐室、配餐间、医护用房）、康复部（康复评定室、运动疗法训练室、作业疗法训练室、语言疗法训练室、低视力康复科室、盲人定向行走训练指导室）、社区指导部（社区康复科室、培训教室）等康复部室。 本项目为残疾人康复中心，不涉及医学影像科所需的CT机、X光机、核磁共振等设备，因此，本次评价不涉及辐射设备相关的评价内容。 项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别 工程建设内容 备注 名称 层数 主要功能 主体 工程 康复设施楼 建筑 面积4800m2 1层 门诊（2间）、康复门诊（1间）、咨询服务室（1间）、功能测评室（1间）、辅助器具展示厅（1间）、助听器验配室（1间）、主管测听室（1间）、厨房（1间）、餐厅（1间）、库房（1间） 新建 2层 功能训练室（1间）、认知训练室（1间）、音乐诊疗室（1间）、感统训练室（1间）、个训室（1间）、情景教室（1间）、电化教室（1间）、多感官训练室（1间）、水疗室（1间）、档案室（1间）、教员室（1间）、生活辅导室（1间） 新建 3层 游戏活动室（1间）、儿童托养中心（10间）、活动室（1间）、配餐间（1间）、教具陈列室（1间）、隔离房（1间）、社区指导部（1间）、医务保健室（1间）、晨检室（1间）、家长资源中心（1间） 新建 4层 康复训练室（1间）、病房（10间）、活动室、配餐间（1间）、库房（1间）、社区指导部（1间）、办公室（2间）、护理站（1间） 新建 5层 运动疗法训练室（1间）、作业疗法训练室（1间）、培训教室（1间）、档案室（1间）、社区指导部（1间）、辅助用房（2间）、低视力康复科室（1间）、盲人定向行走训练室（1间）、语言疗法训练室（1间） 新建 综合服务设施楼 建筑 面积670m2 1层 办公室（7间） 新建 2层 办公室（5间）、小会议室（1间）、 会议室（1间）、库房（1间） 新建 辅助工程 厨房、食堂 厨房、食堂位于康复设施1层 新建 储运工程 库房 库房位于康复设施楼1层和综合服务设施楼2层 新建 公用工程 给水 水源由河曲县市政给水管网供水 依托 办公生活热水由电热水器提供 新建 排水 医疗废水、生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理，经处理后由建设单位采用罐车集中清运至河曲县城南污水处理厂处理 新建 供暖 采暖为市政集中供热 依托 每年过渡期（4月、10月）采用分体式空调供热 新建 制冷 夏季制冷采用分体式空调制冷 新建 供电 电源引自周边供电系统，场地内设置一台变压器 依托 氧气 采用瓶装氧气供应医疗使用，不设特种气体暂存站 新建 消毒 采用电热压力蒸汽灭菌消毒 新建 洗衣 医院无传染类科室，病房床单被服使用电热压力蒸汽灭菌消毒 新建 环保工程 废气 食堂油烟 食堂燃用液化气， 设置排气罩+油烟净化器，净化效率＞70% 新建 污水处 理站恶臭 粗细格栅加盖后进行抽气， 脱水机房内全房间换气，采用活性炭吸附后排放 新建 废水 食堂废水、生活污水、医疗废水 在综合服务楼西侧建设一座50m3的化粪池，在场地西侧建设一座处理能力为30m3/d的污水处理站，污水处理站采用“格栅+调节+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺，医疗废水、生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理，经处理后由建设单位采用罐车集中清运至河曲县城南污水处理厂处理；同时，在污水处理站东侧设置一座9m3的事故水池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时的污水 新建 固废 生活垃圾 设垃圾桶集中收集，收集后交由当地环卫部门统一处理 新建 食堂泔 脚废油 医疗 废物 在康复楼北侧新建一座20m2的危废暂存间，医疗废物经集中收集后密封包装，分质、分类存于该暂存间，定期由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置 新建 污水处理站污泥 污泥由污泥泵经收集后进入污泥池，再由板框式压滤机进行脱水，由二氧化氯进行消毒。评价要求污泥一年清理2次，经消毒、无害化处理后，与医疗废物一起由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置 新建 经现场调查，项目占地即原河曲县职业中学旧址已敷设有给水管线、热力管线、电力线路等基础设施，本项目可以依托利用。 4.5主要设备 本项目涉及的主要设备为功能训练仪、音乐诊疗器、感统训练器、多感官训练器、视力矫正仪、物理恢复设施、手指功能训练器、肢体康复器等，见表1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号 名称 规格及型号 设备数量(台/套) 1 功能训练仪 CARDIOVIEW 1 2 音乐诊疗器 —— 1 3 感统训练器 F-560 1 4 多感官训练器 BW-200 1 5 视力矫正仪 VRIT-8021A4000 1 6 物理恢复设施 BCS-04 4 7 手指功能训练器 —— 3 8 肢体康复器 —— 3 4.6职工定员和工作制度 本项目共配置职工60人，其中医务人员45人（包括康复医师5人、康复治疗人员10人、康复护理人员15人、眼科技术人员1人、假肢与矫形器技师2人、特教教师2人、其他业务人员10人）以及其他人员（主要是管理、后勤等）15人、人员将按照一级残疾人康复设施和综合服务设施的要求进行人员配备。 项目工作日以每年365天计，医护人员按三班制，每班8小时工作制，其余人员为常白班8小时。 4.7项目平面布置 本项目建设一栋五层残疾人康复设施和一栋二层残疾人综合服务设施，综合服务设施位于北侧，康复设施位于南侧。项目总平面布置及康复设施、综合服务设施各层平面布置见附图3。 4.8总投资及资金来源 本项目总投资1870.52万元，由两部分组成，其中80%由中央预算内投资进行补助，其余20%由县财政资金解决。 4.9公用工程 （1）给排水 1）给水水源 本项目给水水源由河曲县市政给水管网供水，办公生活热水由电热水器提供。 2）用水量分析 本项目用水环节主要为医务人员生活用水、食堂用水、住院病患用水、门诊部用水（包括化验用水）、洗衣房用水等。根据《山西省用水定额》（DB14 1049-2015），医务人员用水量按照80L/（p·班）计，门诊部用水量按照8L/（p•次）计，住院床位用水量按照80L/（床位•d），食堂用水量按照50L/（人·d）计，洗衣房用水量按照50L/kg干衣计。 a.医务人员生活用水：本项目职工定员60人，医务人员用水量按照80L/（p•班）计，则医务人员生活用水量为14.40m3/d。 b.食堂用水：本项目食堂最大用餐人数为60人，一天提供3餐，用水量按照50L/（人•d）计，则食堂用水量为3.00m3/d。 c.住院病患用水：本项目设40张床位，住院病患用水定量按照80L/（床位•d），则住院病患用水量为3.20m3/d。 d.门诊部用水：本医院门诊量预计为40人/d，门诊部用水按照8L/（p•次）计，则门诊部用水量为0.32m3/d。 e.洗衣房用水：本项目设置床位数为40张，每张床位干衣量按照0.3kg/床计，则医院干衣物产生量为12kg/d，洗衣房用水量按照50L/kg干衣计，洗衣房用水量为0.6m3/d。 3）排水量分析 本项目排水主要为医务人员生活污水、食堂废水、住院病患生活污水、门诊部废水、洗衣房废水等。 a.医务人员生活污水：本项目医务人员生活污水量按照用水量的80%计，则医务人员生活污水产生量为11.52m3/d。 b.食堂废水：本项目食堂废水按照用水量的80%计，则食堂废水产生量为2.40m3/d。 c.住院病患生活污水：本项目设40张床位，住院病患生活污水量按照用水量的80%计，则住院病患生活污水产生量为2.56m3/d。 d.门诊部废水：本医院门诊量预计为40人/d，门诊部废水按照用水量的80%计，则门诊部废水（包括化验废水）产生量为0.26m3/d。 本项目为残疾人康复中心，不涉及医学影像科所需的CT机、X光机、核磁共振等设备，因此，无洗印含银废水产生；项目不设口腔科，不产生含汞废水；检验科血样、尿液、大便采集后通过一体化设备进行的常规检测，使用一次性器具，使用后（进行封装）作为医疗垃圾进行处置，不使用铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等清洗各种器皿、容器；一次性化验器材检测后与被检测样品混合，无法分离，连同医院其他医疗废物一起交由有资质的医疗废物处置单位进行处理；门诊部废水主要包括酸性废水，含氰的特殊废水以及普通医疗废水。 e.洗衣房废水：本项目设置床位数为40张，洗衣房废水量按照用水量的80%计，则洗衣房废水产生量0.48m3/d。 4）排水系统 ①食堂废水、生活污水 本项目生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理。 ②医疗废水 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029－2013）的相关要求，医院特殊废水应分类收集，足量后单独预处理，再排入污水处理站处理。评价要求建设单位在康复楼的一层库房设置两个0.5m3耐酸碱塑料桶，用于收集酸性废水和含氰废水，酸性废水采用石灰中和处理，含氰废水采用碱式氯化法，经过处理后的废水中pH值7～8、总氰化物浓度≤0.5mg/L时，再与其他废水一起排入污水处理站处理。 根据项目食堂废水、生活污水及医疗废水的产生情况，评价要求建设单位在综合服务楼西侧建设一座50m3的化粪池，在场地西侧建设一座处理能力为30m3/d的污水处理站，污水处理站采用“格栅+调节+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺，医疗废水、生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理，经处理后由建设单位采用罐车集中清运至河曲县城南污水处理厂处理；同时，在污水处理站东侧设置一座9m3的事故水池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时的污水。 本项目用水量及排水量见表1-3，水平衡见图1.1。 表1-3 工程用水量及排水量一览表 序号 名称 用水定额 用水指标 用水量（m3/d） 排放量 （m3/d） 1 医务人员 生活用水 80L/（p•班） 定员60人 14.40 11.52 2 食堂用水 50L/（人•d） 供职工用餐，用餐人数为60人，一天提供3餐 3.00 2.40 3 住院病患用水 80L/（床位•d） 医院设40张床位 3.20 2.56 4 门诊部用水 8L/（p•次） 门诊量为40人/d 0.32 0.26 5 洗衣房用水 60L/kg干衣 干衣物产生量6kg/d 0.60 0.48 6 总计 —— —— 21.52 17.22 （2）供电 本项目供电引自周边市政供电系统，场地内设置一台变压器。 （3）采暖、制冷 本项目采暖及制冷面积较小，采暖由市政集中供热，每年过渡期（4月、10月）采用分体式空调供热；夏季制冷采用分体式空调制冷。 （4）通风 本项目卫生间、药房等设计机械排风，建筑区内无内外窗的房间设计机械排风。 4.9主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表1-4。 表1-4 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 指标 1 建设规模 1.1 占地面积 m2 6032 1.2 床位 床 40 2 总投资 万元 1870.52 2.1 环保投资 万元 64.3 3 职工人数 人 60人 4 工作制度 365天/年，医护人员3班/天， 其余1班/天 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、项目占地情况 本项目为新建项目，拟占用原河曲县职业中学的部分场地用于项目建设。项目建设单位为河曲县第三人民医院，项目建成后与河曲县第三人民医院为隶属关系。根据项目土地证（见附件4），河曲县第三人民医院占用原河曲县职业中学土地面积为31679.40m2，本项目占地面积为6032m2，位于宗地的东侧。 根据了解，原河曲县职业中学于2018年6月完成搬迁，全部搬迁至河曲二中办公教学，自2018年6月至今，项目场地闲置，未做他用。 2、项目占地现有主要环境问题 经现场调查，项目场地现有两排一层的砖混结构建筑，为原河曲县职业中学后勤用库房，建筑内无办公设备、设施；此外，项目占地未进行硬化，杂草较多。 3、“以新带老”整改措施 针对项目占地现有环境问题，本次评价要求建设单位采取以下措施： （1）将现有两排一层的砖混结构建筑进行拆除，拆除产生的建筑垃圾集中拉至河曲县指定的处置场所进行处理； （2）对场地杂草进行清理，根据项目规划设计，对除绿化外的场地进行硬化处理。

# 二、建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 略

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 略 2、地表水质量现状 根据现场调查，距本项目最近的地表水为西北侧2.0km的黄河，本次评价未收集到相关地表水环境质量现状监测资料。 3、声环境质量现状 略 4、生态环境质量现状 本项目所在区域为城市生态系统，主要植被为人工种植的树木及草坪，无天然林及珍稀植被，无需要特殊保护的动植物资源。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据拟建项目的地理位置和特点，结合评价区域的实际情况和特点，确定本次评价的主要环境保护目标见表3-4，环境保护目标见附图7。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 名称 坐标/m 相对厂址方位 相对厂 界距离（km） 保护 对象 环境功能区划 X Y 环境空气 大茆沟村 515754.31 4361641.82 N 0.87 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准 坪泉村 514396.99 4360218.92 S 0.40 居民 大东梁村 514116.12 4359287.32 S 2.10 居民 北元村 512645.91 4360507.38 SW 2.23 居民 沙口村 512989.31 4360931.33 SW 1.85 居民 石坡子村 513911.32 4361458.11 W 0.92 居民 四旦平村 513860.66 4361958.52 W 1.10 居民 焦尾城村 515512.74 4362269.19 N 0.93 居民 凉水沟村 516018.55 4361989.82 NE 1.27 居民 北铺路村 516191.67 4362618.45 NE 1.62 居民 科村 517206.94 4361400.45 E 1.93 居民 地表水 黄河 —— —— NW 2.0 水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 坪泉村等村庄地下水及区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 噪声 场界 项目200m范围内无声环境敏感保护目标 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准 生态 项目占地范围内生态环境 场内空地全部硬化，周边绿化，减小水土流失，降低生态影响

# 四、评价适用标准

| 环环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 本项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单），本项目厂址位于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）中的二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 项目 SO2 （μg/m3） NO2 （μg/m3） PM2.5（μg/m3） PM10 （μg/m3） CO （mg/m3） O3 （μg/m3） 年平均 60 40 35 70 —— —— 24小时平均 150 80 75 150 4 —— 1小时平均 500 200 —— —— 10 200 日最大8小时平均 —— —— —— —— —— 160 2、地表水环境质量标准 根据现场调查，距离本项目最近的河流为项目西北侧2.0km处的黄河。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域为黄河干流——县川河——起止范围为“养马坪~入黄河”，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅲ类，监控断面为“禹庙”。因此，项目地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH(无量纲) 高锰酸盐指数 溶解氧 CODcr 氨氮 BOD5 总氮 标准值 6-9 ≤6 ≥5 ≤20 ≤1.0 ≤4 ≤1.0 3、地下水质量标准 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为III类水质，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L，总大肠菌群和菌落总数除外 污染物 pH 总硬度 溶解性固体 砷 汞 铅 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤1000 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.01 污染物 镉 铁 锰 氨氮 挥发酚 氰化物 标准值 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.10 ≤0.50 ≤0.002 ≤0.05 污染物 硝酸盐 亚硝酸盐 耗氧量 硫酸盐 氯化物 氟化物 标准值 ≤20.0 ≤1.00 ≤3.0 ≤250 ≤250 ≤1.0 污染物 六价铬 总大肠菌群 菌落总数 标准值 ≤0.05 ≤3.0 （CFU/100mL） ≤100 （CFU/mL） 4、声环境标准 本项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），为疗养类医疗卫生服务设施建设项目，属1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 1类 55 45 5、土壤环境质量标准 本项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），项目占地性质为建设用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）表1——管制值——第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS 编号 管制值 第二类 用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 140 2 镉 7440-43-9 172 3 铬（六价） 18540-29-9 78 4 铜 7440-50-8 36000 5 铅 7439-92-1 2500 6 汞 7439-97-6 82 7 镍 7440-02-0 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 36 9 氯仿 67-66-3 10 10 氯甲烷 74-87-3 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 21 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 163 16 二氯甲烷 75-09-2 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 50 20 四氯乙烯 127-18-4 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 5 25 氯乙烯 75-01-4 4.3 26 苯 71-43-2 40 27 氯苯 108-90-7 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 200 30 乙苯 100-41-4 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 760 36 苯胺 62-53-3 663 37 2-氯酚 95-57-8 4500 38 苯并[a]蒽 56-55-3 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 1500 42 䓛 218-01-9 12900 43 二苯并[a, h]蒽 53-70-3 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 151 45 萘 91-20-3 700 |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | 1、废气 本项目污水处理站排放的臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3标准，见表4-6；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准要求，见表4-7。 表4-6 医疗机构水污染物排放标准 标准名称及级（类）别 污染因子 标准值 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值 氨 1.00 硫化氢 0.03 臭气 10（无量纲） 表4-7 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度mg/m3 2.0 净化设施最低去除效率% 60 75 85 2、废水 本项目医疗废水、生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理，经处理后由罐车集中拉运至河曲县城南污水处理厂处理。项目废水经处理后执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，见表4-8。 表4-8 医疗机构水污染物排放标准值（日均值） 污染物 pH COD BOD 挥发酚 总氰化物 总汞 标准值 6-9 250mg/L 100mg/L 1.0mg/L 0.5mg/L 0.05mg/L 污染物 总镉 总铬 六价铬 总砷 总铅 总银 标准值 0.1mg/L 1.5mg/L 0.5mg/L 0.5mg/L 1.0mg/L 0.5mg/L 污染物 石油类 动植物油 总余氯 粪大肠菌群 SS 标准值 20mg/L 20mg/L 2～8mg/L 5000MPN/L 60 mg/L 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，见表4-9。 运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准，见表4-10。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 表4-10 社会生活环境噪声排放标准 类 别 昼 间 夜 间 1类 55dB（A） 45dB（A） 4、固体废物 一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的有关规定。 医疗废物及污水处理站污泥属于危险废物，其贮存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关标准；参照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）中有关规定。 |
| 总总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发[2015]25号）文件规定“实施主要污染物排放总量核定的建设项目包括：采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业，其他行业的建设项目，由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在建设项目环境影响评价审批文件中对主要污染物防治及总量控制措施提出要求，暂不需要核定主要污染物排放总量指标”。 本项目采暖由市政集中供热提供，每年过渡期（4月、10月）采用分体式空调供热；夏季制冷采用分体式空调制冷。项目产生的废水经污水处理设施处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准的要求，再由罐车集中拉运至河曲县城南污水处理厂处理。 本项目为医院建设项目，不属于需要核定主要污染物排放总量的行业，故不进行总量申请。 |

# 五、建设项目工程分析

本项目工艺流程和产污环节 本项目为残疾人康复中心，不涉及医学影像科所需的CT机、X光机、核磁共振等设备，主要工艺流程及产排污环节如下所示： 主要污染工序 1.施工期污染影响因素分析 本项目施工期主要为现有建筑的拆除，康复设施、综合服务设施以及相关配套设施的建设。施工期主要污染因素分析如下： （1）废气：施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械尾气和装修废气。 （2）废水：施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 （3）噪声：施工期污水处理站建设、医疗固废暂存间等建设过程中会产生噪声。 （4）固体废物：施工期固体废物主要为建筑垃圾、废弃土石方、装修固废和施工人员产生的生活垃圾。 2.运营期污染影响因素分析 本项目运营期产生的主要污染物为：医疗过程产生的医疗废水、生活污水、食堂废水，食堂油烟、污水处理设施恶臭、固体医疗废物等危废及生活垃圾、设备噪声等。 （1）废气：本项目食堂燃用清洁液化气，大气污染主要为食堂油烟及污水处理系统产生的恶臭。 （2）废水：生活污水、食堂废水（COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油）、医疗废水（COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群）。 （3）固体废弃物：项目运营期固体废弃物主要为生活垃圾、食堂泔脚废油、医疗固体废物和少量水处理污泥。 （4）噪声：运营期主要噪声为污水处理系统产生的噪声，进出医院车辆噪声，以及医院往来人员产生的社会生活噪声，源强在65~75dB(A)之间。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 3.84mg/m3 | 0.027t/a | 1.15mg/m3 | 0.008t/a |
|  | 污水处理系统 | 氨 | 6.56 mg/m3 | 344.8 kg/a | 0.328 mg/m3 | 17.24kg/a |
|  |  | 硫化氢 | 0.32 mg/m3 | 16.8 kg/a | 0.016 mg/m3 | 0.84kg/a |
| 水污 染物 | 食堂废水、生活污水 | COD | 250mg/L，1.27t/a | COD | 50mg/L， 0.13t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.13t/a |  |  |
|  | 医疗废水 | COD | 250mg/L，0.30t/a | NH3-N | ——mg/L，0.01t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.03t/a |  |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 61.32t/a | 集中收集后， 交由环卫部门统一处置 |
|  | 食堂 | 泔脚、废油 | 9.87t/a | 一般固废， 交由当地环卫部门统一处置 |
|  | 医疗 | 医疗固废 | 3.0t/a | 交由有资质单位定期运走处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.4t/a | 交由有资质单位定期运走处置 |
| 噪 声 | 污水处理系统噪声、车辆噪声以及社会生活噪声 | 选用低噪声设备、设置于室内， 安装减震垫；加强管理，禁止鸣笛 |
| 其他 | —— |
| 主要生态环境影响： 施工期主要活动为康复设施、综合服务设施和相关配套设施的建设，主要生态影响表现为对土壤的扰动，项目施工时间较短，对生态环境的影响较小。 |

七、环境影响分析

1.施工期环境影响分析： 本项目施工期主要为现有建筑的拆除，康复设施、综合服务设施以及相关配套设施的建设。 1.1环境空气影响分析及防治措施 根据工程计划，本项目不设置施工营地。施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中现有场地清理、建筑材料装卸运输、砂浆搅拌等工序产生量较大，堆存、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于污染源为间歇性并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。 根据《山西省大气污染防治2018年行动计划》、《忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划》、《河曲县大气污染防治2018年行动计划》等要求，施工场地应做到工地周边百分百围挡、物料堆放百分百覆盖、土方开挖百分百湿法作业、施工场地路面百分百硬化、出入车辆百分百清洗、渣土车辆百分百密闭运输，即“六个百分百”，具体到本项目，评价要求建设单位采取以下防治措施： ①施工现场四周应设置不低于1.8m的围挡，施工前将现有场地内灰粉清理干净，防止土壤污染的同时，防止随雨水外溢；施工道路应定时清扫，保持施工道路的清洁。 ②洒水措施应贯穿整个施工过程。洒水作用的效果，由使用频率而定，一般有效的洒水计划可减低50%以上的逸散性粉尘。为了防治洒水过多导致场地水土流失，评价要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2～4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责，严禁出现因洒水导致水土流失到施工场地外的情况。 ③水泥、黄沙等容易起尘的建筑材料应堆放于堆棚内，采用防尘布遮盖，减少扬尘。同时使用成品混凝土，减少水泥、沙石搅合过程产生的扬尘。 ④运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身。运输散装物料的车辆必须采取覆盖措施。对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 ⑤施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工对周围环境的影响。 ⑥其它控制要求：在施工工程中严禁施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。 本项目距离最近的村庄为南侧400m处的坪泉村，在落实施工期“六个百分百”等相关环境保护要求的前提下，施工扬尘不会对周围大气环境产生较大的影响。 1.2声环境影响分析及防治措施 本项目施工期使用挖掘机、运输车辆等各种机械设备，不可避免地产生建筑施工噪声，该声源具有噪声高、无规则等特点，多为瞬时噪声，在一定范围内将对施工人员产生一定的影响。另外，施工过程中各种运输车辆的行驶，将会引起道路沿线的噪声级增加，对沿线声环境有一定影响。施工期噪声是间歇性的，工程设备选型选用低噪设备，并严格落实隔声、降噪措施，场界噪声可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。本项目距离最近的村庄为南侧400m处的坪泉村，为了减小施工环节对周边声环境的影响，评价要求企业在施工过程中采取的噪声防治措施包括： ①施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上进行控制。 ②应注意定期对施工机械进行维护和保养，使其一直保持良好的运行状态，维持施工机械低声级水平。给在较高声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞，并按《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间或进行工作轮换。 ③在中午（12：00—14：00）和夜间（22：00—06：00），禁止产生高噪声污染的施工作业。如若必要施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施。运输车辆在经过村庄时，应限制车速、减少鸣笛，并且严格控制运输时段，并禁止在午间休息时段和夜间进行运输。 ④对位置相对固定的产噪机械设备统一转移至远离办公区的场地，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障。 在采取如上措施后，经距离衰减和合理配置施工机械等，可以使施工期噪声得到有效控制，施工时段噪声对周围环境的影响较小。 1.3水环境影响分析及防治措施 施工过程中产生的废水包括施工人员生活废水和施工废水两部分。施工废水主要有砂石料冲洗废水、混凝土养护废水、施工机械和运输车辆的冲洗废水，废水成分主要为SS。 针对施工期废水，环评要求采取以下防治措施： （1）项目在施工场地设置2m3废水收集池，废水经除油、沉淀等初级简易处理后用于场地和场外道路洒水。 （2）清洗车辆废水必须要求定点。清洗场必须经水泥硬化，并布置集水沟收集废水，经除油、沉淀后可用于场地洒水。 （3）建设单位在施工期间安排特定人员注意天气预报，对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆和回填物进行了遮挡，避免物料随雨水流失而产生的不必要的污染。 （4）施工人员生活废水主要为盥洗废水，水质简单，产生量较小，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 采取上述措施后，可以做到废水不外排，施工期间产生的废水不会对区域水体环境产生影响。 1.4固体废物影响分析及防治措施 本项目施工期间主要固体废物为多余土方、现有建筑拆除产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。为减少施工期固废对周围环境造成的影响，评价要求建设单位采取以下防范措施： （1）多余土方：施工期地基开挖产生的多余土方，在施工场地内临时用篷布遮盖，并由施工单位及时用全封闭运输车辆运至当地住建部门指定的土方储存场地。 （2）建筑垃圾：施工期产生的可回收废料，如钢筋、废木板等，均由施工单位回收。废建筑垃圾、废弃渣可优先考虑用于站区道路建设，剩余弃渣量较少，送往当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场处理。 （3）生活垃圾：场内设垃圾桶，集中收集后统一送至环卫部门指定的地点处置。 采取上述措施后，施工期间产生的固体废物得到妥善安置及清理，不会对区域环境产生影响。 1.5生态环境影响分析及防治措施 本项目对环境的影响主要表现为：施工开挖过程中，会造成地面裸露，加重土壤侵蚀，对土壤植被造成破坏。 （1）对土地的扰动和破坏 ①破坏土壤结构。施工开挖和填埋时，由于土壤中团粒结构抗外界干扰的能力比较弱，易破损，所以在施工过程中的机械碾压，开挖扰动，都会对土壤结构产生不良影响； ②破坏土壤层次，改变了土壤质地。施工开挖和回填，对土壤层次、土壤质地有重大改变。在开挖的部位，土壤层次变动的最为明显； ③影响土壤的紧实度。在施工机械作业中，机械设备的碾压、施工人员的践踏等都会对土壤的紧实度产生影响，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土体过于紧实不利于植被的生长； ④施工临时占地的影响。另外因施工中机械碾压、施工人员践踏、土体被扰动，使临时占地内的植被均受到破坏； ⑤施工中废物对土壤环境影响。在施工中废弃的物质有碎砖块、灰浆等。有可能把固体废物残留于土壤中。这些残留于土壤的固体废物，难于分解，被埋入土壤中会长期残留。 （2）对植被的影响 ①施工期间由于开挖填埋、机械与车辆辗压践踏等影响，将使植被遭受破坏。 评价要求：①对于施工机械和施工便道造成的弃渣，要求进行平整恢复，应充分利用坑凹地段进行整平，力争回填平整后坑平渣尽，平整范围不能超出施工作业带。弃渣尽量均匀平铺，并且采用机械平整夯实。 ②对于施工开挖留下的坑、沟或自然坑洼地进行填平、平整处理。 ③在施工全部结束后，对施工占用地要及时恢复为原有功能，临时占地在施工结束后，及时恢复原貌。 施工期生态影响范围和程度有限，必须采取相应的防止生态破坏措施和生态恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，使本项目建设对生态环境影响在可接受范围内。在采取评价要求的措施后，对周围生态环境影响较小。

2.营运期环境影响分析： 2.1大气环境影响分析 （1）食堂油烟 本项目食堂设置在康复设施楼1层，采用液化气作为燃料，液化气为清洁燃料。食物烹饪过程会产生一定的油烟，本项目共设置2个基准灶头，属于小型规模。 食堂一天提供三餐（供应病人及医护人员就餐），每餐最大就餐人数60人，用油量以20g/人•餐计算，则食堂年用油量为1.32t/a。烹饪过程中分解、挥发量按2%计算，则食堂油烟产生量为0.027t/a。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）及其附录A表A.1，厨房的炉灶、蒸箱、烤炉等加工设施上方应设置油烟净化器，本项目食堂设置2个基准灶头，评价要求每个灶头上方设置一个排气罩，油烟排风量为2000m3/h，食堂灶头运行时间按照5h计算，油烟收集后通过1台油烟净化器处理，去除效率为70%，则油烟产生浓度为3.84mg/m3，排放浓度为1.15mg/m3，油烟排放量为0.008t/a，油烟处理后经食堂烟道排烟口排放，可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模的相关要求（≤2.0mg/m3）。 （2）污水处理站臭气 污水处理过程产生的恶臭逸出量受污水量、污泥量、污水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥堆存方式及数量、日照、气温、湿度、风速等多种因素影响。恶臭物质扩散有两种形式的衰减，一种是三维空间的物理衰减，另一种是恶臭物质在日照、紫外线等作用下经过一定时间的化学衰减。 项目建成后，为防恶臭及病毒从水处理构筑物表面挥发到大气中而造成二次传播污染，评价建议将调节池置于地下，其余设备为一体化设备，置于地上污水处理站内，要求将污水处理站封闭，并预留有进、出口，把处于自由扩散状态的气体收集起来，送入管道定向流动到装有活性炭的吸附装置中，经过吸附除臭后的气体通过排气管道排放。 本项目对粗细格栅加盖后进行抽气，脱水机房内全房间换气，主要设备：活性炭除臭设备：1套，Q=6000m3/s，N=5.2kW，包括1座15m高烟囱，除臭效率不低于95%。根据同类型同规模污水处理站各污水处理单元实测的数据进行类比分析，其中H2S排放速率0.096g/h，排放量0.84kg/a，排放浓度0.016mg/m3；氨排放速率1.97g/h，排放量17.24kg/a，排放浓度0.328mg/m3。通过上述治理措施，氨和硫化氢的排放浓度小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的标准要求（NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.03mg/m3）。 距离污水处理站最近的敏感目标为项目南侧400m处的坪泉村，在采取以上治理措施后，污水处理站臭气对项目及周围环境产生的影响较小。 （3）预测分析 1）评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目大气评价因子为污水处理站臭气（主要为NH3、H2S），NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值作为评价标准，见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值(μg/m3) 标准来源 NH3 1小时平均 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D H2S 1小时平均 10 2）环境空气影响初步预测（估算模式） 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式，计算污水处理站除臭系统排气筒正常排放的NH3、H2S最大地面浓度、占标率Pmax及对应的距离，确定评价等级，分析工程对项目所在区域环境空气质量造成的影响。 ①估算参数 估算模式参数取值见表7-2，主要废气污染源排放参数见表7-3。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 38.6°C 最低环境温度 -32.8 °C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 干燥气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表7-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物 名称 排放 速率 单位 X Y 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 污水处理站 514859.98 4361288.17 874 15.0 0.6 25.0 2.30 NH3 0.0006 g/s H2S 0.0002 g/s ②估算结果 估算模式计算结果见表7-4。 表7-4 污水处理站恶臭处理系统估算模型计算结果一览表 下风向 距离/m 污水处理站恶臭处理系统排气筒 NH3 H2S 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 100.0 4.39E-05 0.02 1.46E-05 0.15 200.0 1.66E-04 0.08 5.53E-05 0.55 211 1.67E-04 0.08 5.56E-05 0.56 300.0 1.47E-04 0.07 4.89E-05 0.49 400.0 1.27E-04 0.06 4.22E-05 0.42 500.0 1.22E-04 0.06 4.06E-05 0.41 600.0 1.12E-04 0.06 3.74E-05 0.37 700.0 1.02E-04 0.05 3.40E-05 0.34 800.0 9.22E-05 0.05 3.07E-05 0.31 900.0 8.35E-05 0.04 2.78E-05 0.28 1000.0 7.59E-05 0.04 2.53E-05 0.25 1100.0 6.92E-05 0.03 2.31E-05 0.23 1200.0 6.34E-05 0.03 2.11E-05 0.21 1300.0 5.84E-05 0.03 1.95E-05 0.19 1400.0 5.39E-05 0.03 1.80E-05 0.18 1500.0 5.00E-05 0.02 1.67E-05 0.17 1600.0 4.65E-05 0.02 1.55E-05 0.16 1700.0 4.54E-05 0.02 1.51E-05 0.15 1800.0 4.48E-05 0.02 1.49E-05 0.15 1900.0 4.42E-05 0.02 1.47E-05 0.15 2000.0 4.34E-05 0.02 1.45E-05 0.14 2100.0 4.25E-05 0.02 1.42E-05 0.14 2200.0 4.16E-05 0.02 1.39E-05 0.14 2300.0 4.07E-05 0.02 1.36E-05 0.14 2400.0 3.98E-05 0.02 1.33E-05 0.13 2500.0 3.88E-05 0.02 1.29E-05 0.13 下风向 最大浓度及占标率 1.67E-04 0.08 5.56E-05 0.56 D10%最远距离/m / / / 由表7-4可看出，污水处理站恶臭处理系统排气筒下风向NH3最大落地浓度为1.67×10-4mg/Nm3，占标率为0.08%，出现在下风向211m处；H2S最大落地浓度为5.56×10-5mg/Nm3，占标率为0.56%，出现在下风向211m处。 ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，可不进行预测与评价。 大气评价等级判定结果见表7-5。 表7-5 大气环境影响评价工作等级判定 污染源 污染物 下风向 最大浓度Ci [mg/m3] 最大浓度处距源中心的距离[m] 最大地面 浓度占标率Pi[%] D10%时对应的最远距离 [m] 分级判据 评价等级 原料运输、装卸、堆存、发酵、翻抛 NH3 1.67×10-4 211 0.08 / Pmax<1% 三级 H2S 5.56×10-5 0.56 / Pmax<1% 三级 3）污染物排放量核算结果 本项目建成后，项目污染物排放量核算结果见表7-6。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 μg/m3 核算排放速率 g/s 核算年排放量 t/a 主要排放口 1 污水处理站恶臭处理系统排气筒 NH3 328 0.0006 1.72×10-2 H2S 16 0.0002 0.84×10-3 主要排放口合计 NH3 H2S 一般排放口 / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 NH3 1.72×10-2 H2S 0.84×10-3 4）环境空气影响分析结论 本项目在采取评价要求的污染控制措施后，污染物排放量对区域环境影响较小。 本项目大气环境影评价自查表见表7-7。 表7-7 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5〜50km( 边长=5km( 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（NH3、H2S） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价 标准 评价标准 国家标准□ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 ( 2019 )年 环境空气质量 现状调査数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调査内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ USTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型□ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5〜50km□ 边长=5km m□ 预测因子 预测因子（NH3、H2S） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率>10%□ 二类区 C本项目占标率≤30%□ C本项目敢大标率>30%□ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化悄况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（NH3、H2S ） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价 结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（）t/a VOC：（）t/a 注：“□” 为勾选项，填“☑”；“（）”为内容填写项 2.2水环境影响分析 （1）废水产生情况 本项目产生的废水主要为食堂废水、生活污水和医疗废水，其中食堂废水和生活污水产生量为13.92m3/d，医疗废水产生量为3.30m3/d。 ①食堂废水、生活污水 根据项目水平衡分析，食堂废水、生活污水产生量为13.92m3/d。经类比分析，食堂废水、生活污水中各污染物浓度为COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L，动植物油50mg/L，则食堂废水、生活污水污染物产生情况见表7-8。 表7-8 食堂废水、生活污水污染物产生情况一览表 废水名称 污染物名称 污染物浓度（mg/L） 污染物产生量（t/a） 食堂废水、生活污水 13.92m3/d （5080.8m3/a） COD 250 1.27 BOD5 150 0.76 SS 200 1.02 NH3-N 25 0.13 动植物油 50 0.25 ②医疗废水 本项目为残疾人康复中心，不涉及医学影像科所需的CT机、X光机、核磁共振等设备，因此，无洗印含银废水产生；项目不设口腔科，不产生含汞废水；检验科血样、尿液、大便采集后通过一体化设备进行的常规检测，使用一次性器具，使用后（进行封装）作为医疗垃圾进行处置，不使用铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等清洗各种器皿、容器；一次性化验器材检测后与被检测样品混合，无法分离，连同医院其他医疗废物一起定期由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置；门诊部废水主要包括酸性废水，含氰的特殊废水以及普通医疗废水。 根据项目水平衡分析，运营期医疗废水主要为住院病患生活污水、门诊部废水、洗衣房废水，产生量为3.30m3/d。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1“医院污水水质指标参考数据”，本项目医疗废水中各污染物浓度取值为：COD：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：80mg/L、NH3-N：30mg/L，则医疗废水污染物产生情况见表7-9。 表7-9 医疗废水污染物产生情况一览表 废水名称 污染物名称 污染物浓度（mg/L） 污染物产生量（t/a） 医疗废水 3.30m3/d （1204.5m3/a） COD 250 0.30 BOD5 100 0.12 SS 80 0.09 NH3-N 30 0.03 （2）废水治理措施 ①食堂废水、生活污水 本项目生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理。 ②医疗废水 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029－2013）的相关要求，医院特殊废水应分类收集，足量后单独预处理，再排入污水处理站处理。评价要求建设单位在康复楼的一层库房设置两个0.5m3耐酸碱塑料桶，用于收集酸性废水和含氰废水，酸性废水采用石灰中和处理，含氰废水采用碱式氯化法，经过处理后的废水中pH值7～8、总氰化物浓度≤0.5mg/L时，再与其他废水一起排入污水处理站处理。 根据项目食堂废水、生活污水及医疗废水的产生情况，评价要求建设单位在综合服务楼西侧建设一座50m3的化粪池，在场地西侧建设一座处理能力为30m3/d的污水处理站，污水处理站采用“格栅+调节+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺，医疗废水、生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理，经处理后由建设单位采用罐车集中清运至河曲县城南污水处理厂处理。 根据调查，河曲县城南污水处理厂位于河曲县南元村元头湾，设计处理能力为日处理污水1.00万立方米，主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。河曲县城南污水处理厂自2010年6月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为0.50 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 （3）废水治理措施工艺简介 ①生物处理单元工艺方案分析 医院污水可生化性好，该单元拟采用生物处理法，即利用水中微生物的新陈代谢作用，降解水中的有机污染物，达到净化水质、消除污染的目的。 常用的生物方法有普通活性污泥法、氧化沟、SBR、生物转盘以及生物接触氧化法等。本生物处理单元中拟采用生物接触氧化工艺，使污水得到净化，并达标排放。在生物接触氧化池内设置新型组合式填料，通过曝气系统进行曝气。 ②消毒处理单元工艺方案分析 医院污水的重要特征是其中含有大量的病原性微生物、病毒、病菌等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特性，无论采用何种污水处理工艺，处理出水前的接触消毒都是必不可少的。污水消毒的目的是杀灭污水中的各种致病菌，常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。 经分析，臭氧消毒一次性投资大，设备维修量和运行电耗均较大，紫外线消毒能耗较高，在水中的穿透力有一定限制，受悬浮物浓度影响较大，两者都不适合作为污水消毒工艺。液氯消毒产生副作用对人体有致癌、致畸作用，有一定的危险性且消毒灭菌效果不理想，二氧化氯消毒运行、管理有一定的危险性，只能就地生产、就地使用，制取设备复杂，操作管理要求高；次氯酸钠消毒是利用次氯酸钠溶液作为消毒剂，利用其溶解后产生的次氯酸对水中的病原菌具有良好的杀灭效果，对污水进行消毒。综合分析，本工程采用次氯酸钠消毒工艺。 ③污泥处理单元 沉淀池和格栅产生的污泥为危险废物。沉淀池污泥由沉淀池的污泥泵进行收集，格栅污泥由污泥池的污泥泵进行收集，污泥经收集后进入污泥池，再由板框式压滤机进行脱水，由二氧化氯进行消毒。根据项目污水特征，评价要求污泥一年清理2次，经脱水、消毒无害化处理后，与医疗废物一起由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置。 ④废气处理单元 污水处理过程中，在调节池格栅、提升泵敞口处，以及曝气池排气的地方，产生恶臭，而且容易导致病菌传播，会严重影响医院医务人员及周边居民的身心健康。为此必须将调节池及曝气池臭气由引风机引出，并进行处理。 本工艺通过引风系统将臭气集中引出，通过废气处理设备进行处理。由空气管线、引风机、废气净化装置和排风系统构成。为考虑项目投资成本，本方案选用活性炭废气净化装置。 ⑤应急处理系统 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设置事故水池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水，事故水池容积为处理规模30%，按9m3设置，拟设置在污水处理站的东侧。 本污水处理系统设置事故水池，应急情况，污水可先排入事故水池，待系统恢复后，污水由事故水池提升至污水处理站进行处理。 污水处理站处理工艺见图7.1。 污水处理站主要构筑物见表7-10，主要设备见表7-11。 表7-10 污水处理站主要构筑物一览表 序号 构筑物或设备名称 规格 数量 备注 1 一体化设备池 V有=32m3 1座 钢制（含格栅井、调节池、生化池、沉淀池、消毒池、污泥池） 2 事故水池 V有=9m3 1座 钢制 3 设备操作间 10m2 1间 彩钢/砖混 表7-11 污水处理站主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 污水处理系统 地埋式一体化设备 污水处理设备-处理规模30t/d 套 1 2 人工格栅 1.平板格栅，型号：RGGS-2000 套 1 3 污水提升泵 Q=15m3/h，H＝8m，N=0.75kw； 台 2 4 液位计 液位高低探测； 套 1 5 生物填料 组合填料 m3 1.5 6 微生物填料支架 钢制 套 1 7 潜水曝气机 QXB2.2型 台 1 8 出水堰槽 出水负荷q=10.0m3/m.h，堰长L=0.5m 套 1 9 沉淀池污泥泵 Q=15m3/h,H＝12m，N=1.1kw；含搅拌装置 台 1 10 污泥池污泥泵 Q=15m3/h,H＝12m，N=1.1kw；含搅拌装置 台 1 11 污泥池液位计 —— 套 1 12 板框压滤机 过滤面积5m2，滤板尺寸：0.63m×0.63m，外形尺寸：1.73m×0.87m×1.10m，功率：1.5KW 台 1 13 絮凝剂投药装置 XN 容积200L；电磁隔膜计量泵：功率：16W；搅拌泵：功率120W；处理规模30t/d 套 1 14 消毒剂投药装置 XL 容积200L；电磁隔膜计量泵： 功率：16W；处理规模30t/d 套 1 15 脱氯剂投药装置 TL 容积200L；电磁隔膜计量泵： 功率：16W；处理规模30t/d 套 1 16 自控系统 全套污水处理设备自动控制系统； 套 1 17 轴气风机 T35-11，2.8#，0.37kW 套 2 18 应急-事故水池 地埋式一体化设备（事故水） 事故水池，V=9m3 套 1 19 污水提升泵 Q=15m3/h,H＝8m，N=0.75kw 台 1 20 事故水池液位计 套 1 21 废气处理系统 废气净化装置 活性炭过滤，风量100m3/h； 套 1 22 引风机 —— 台 2 23 废气管道系统 —— 套 1 根据污水处理站的处理工艺及处理效率，项目主要水污染物排放情况见表7-12。 表7-12 项目主要水污染物排放情况一览表 废水名称 污染物名称 污染物排放浓度（mg/L） 排放标准（mg/L） 废水 6.98m3/d （2547.7m3/a） COD 50 250 BOD5 15 100 SS 8 60 NH3-N 6 —— 由上表可知，本项目所排污水经污水处理站处理后，排放浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2的预处理标准限值要求。 本项目地表水环境影评价自查情况见表7-13。 表7-13 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型 ☐ 水环境 保护目标 饮用水水源保护区 ☐；饮用水取水口 ☐；涉水的自然保护区 ☐；重要湿地 ☐； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 ☐；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 ☐；间接排放 ☐；其他 ☑ 水温 ☐；径流 ☐；水域面积 ☐ 影响因子 持久性污染物 ☐；有毒有害污染物 ☐；非持久性污染物 ☐； pH值 ☐；热污染 ☐；富营养化 ☐；其他 ☑ 水温 ☐；水位（水深） ☐；流速 ☐；流量 ☐；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 ☐；二级 ☐；三级A ☐；三级B ☑； 一级 ☐；二级 ☐；三级 ☐； 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 ☐；在建 ☐；拟建 ☑；其他 ☐； 拟替代的污染源 ☐； 排污许可证 ☐；环评 ☐；环保验收 ☐；既有实测 ☐；现场监测 ☐；入河排放数据 ☐；其他 ☐ 受影响水体水环境质量 调查项目 数据来源 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐； 生态环境保护主管部门 ☐；补充监测 ☐；其他 ☐； 区域水资源开发利用状况 未开发 ☑；开发量40%以下 ☐；开发量40%以上 ☐； 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐； 水行政主管部门 ☐；补充监测 ☐；其他 ☐； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐； （ ） 监测断面或点位个数 （ ） 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：I类☐； II类☐；Ⅲ类 ☐；Ⅳ类 ☐；Ⅴ类 ☐； 近岸海域：第一类 ☐；第二类 ☐； 第三类 ☐； 第四类 ☐； 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐； 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ☐；达标 ☐；不达标 ☐； 水环境控制单元或断面水质达标状况 ☐；达标 ☐；不达标 ☐； 水环境保护目标质量状况 ☐；达标 ☐；不达标 ☐； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☐；达标 ☐；不达标 ☐； 底泥污染评价 ☐； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐； 水环境质量回顾评价 ☐； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐； 达标区 ☐； 不达标区 ☐； 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐； 设计水文条件 ☐； 预测情景 建设期 ☐；生产运行期 ☐；服务期满后 ☐； 正常工况 ☐；非正常工况 ☐； 污染控制和减缓措施方案 ☐； 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐； 预测方法 数值解 ☐；解析解 ☐；其他 ☐；导则推荐模式 ☐；其他 ☐； 影响评价 水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 ☐；替代削减源 ☐； 水环境 影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑； 水环境控制单元或断面水质达标 ☐； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑； 污染源 排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源 排放情况 污染源名称 排放许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s； 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m； 防治措施 环境措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 ☐；生态流量保障设施 ☐；区域消减 ☐；依托其他工程措施 ☐；其他 □； 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 ☐；自动 ☐；无监测 ☑； 手动 ☐；自动 ☐；无监测 ☑； 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物 排放清单 ☐ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 ☐； 注：“□”为勾选项”，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 2.3声环境影响分析 （1）本项目对外环境的影响 运营期主要噪声为污水处理系统产生的噪声、进出医院车辆噪声以及医院往来人员产生的社会生活噪声，源强在65~75dB（A）之间。 污水处理系统产生的噪声源强在65~75dB（A）之间，设备置于室内，通过墙壁的阻隔，设备安装减震垫，噪声衰减值约在30 dB（A），则废水处理系统室外噪声源强在35~45dB（A）之间，建设项目场界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。 进出医院的车辆噪声，以及医院往来人员产生的社会生活噪声源强在55~65dB（A）之间，尤以车辆鸣笛时的偶发噪声影响为重，对病房内病人影响较大。进出车辆应低速行驶，禁止鸣笛，经采取措施后，噪声衰减值约在20 dB（A），则车辆噪声及社会生活噪声到达病房源强在35~45dB（A）之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。 采取上述治理措施后，项目运营期对周围的声环境影响较小。 （2）外环境对本项目的影响 本项目周边为原河曲县职业中学建筑，医院场址外对本项目影响的噪声源主要为社会活动噪声以及交通噪声对本项目的影响。为减少交通噪声对本项目的影响，评价建议临路一侧病房安装双层中空玻璃，可最大限度减少交通噪声对医院的影响。采取上述治理措施后，外部环境对本项目的影响较小。 2.4固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废弃物主要为生活垃圾、食堂泔脚废油、医疗固体废物，污水处理站污泥。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾包括职工生活垃圾和住院人员生活垃圾等，职工人数60人，生活垃圾按1kg/d·人计算，职工生活垃圾产生量为21.9t/a；项目设置床位40张，住院病人生活垃圾按2.5kg/床·d计算，产生量为36.5t/a；门诊病人每天人数40人，生活垃圾按0.2kg/d·人计算，门诊病人生活垃圾产生量为2.92t/a。 本项目生活垃圾产生量共61.32t/a，医院内设垃圾桶收集，先集中在生活垃圾收集桶，再交由当地环卫部门外运处理。 （2）食堂泔脚废油 根据类比确定，食堂泔脚产生量为150g/人·餐，本项目食堂用餐人数最多60人/天，则本项目泔脚产生量为9.86t/a；油烟净化器收集的废油为0.01t/a，则本院食堂泔脚废油产生总量为9.87t/a。食堂泔脚、废油属于一般固废，交由当地环卫部门统一处置。 （3）污水处理系统污泥 污水处理设施产生的栅渣、污泥中由于含有多种致病菌，因此要先用石灰消毒处理，避免造成二次污染。 本项目医疗废水处理系统会产生一定量的污泥，污泥产生量约为0.4t/a，属于危险废物。评价要求对污水处理系统一年定期清理2次，污泥经消毒、无害化处理后，与医疗废物一起由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置。 （4）医疗废物 a：医疗废物的种类 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），本项目产生的危险废物主要包括临床废物和废药物、药品。废药物、药品废物类别为HW03，行业来源为非特定行业，废物代码为900-002-03；根据卫医发(2003)287号文《医疗废物分类目录》，临床废物可分为感染性废物，病理性废物，损伤性废物，药物性废物，化学性废物五类，临床废物废物类别为HW01，行业来源为卫生，废物代码包括831-001-01，感染性废物；831-002-01，损伤性废物；831-003-01，病理性废物；831-004-01，化学性废物；831-005-01，药物性废物。 临床废物具体分类及特征见表7-14。 表7-14 医疗废物分类及特征 类别 特征 常见组分或者废物名称 感染 性废 物 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：(1)棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；(2)一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；(3)废弃的被服；(4)其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4、各种废弃的医学标本。 5、废弃的血液、血清。 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械也视为感染性废物。 病理 性废 物 感染诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 l、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2、医学实验动物的组织、尸体。 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 损伤 性废 物 感染诊疗过程中产生的人能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 l、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 药物 性废 物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 l、废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉苯巴比妥等；免疫抑制剂。 3、废弃的疫苗、血液制品等。 化学 性废 物 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 b：医疗废物的产生量 根据分析，本项目临床废物的产生量约为2.0t/a，废药物、药品的产生量约为1.0t/a。本项目危险废物基本情况见表7-15。 表7-15 危险废物基本情况一览表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 临床废物 HW 01 831-001-01 2.0t/a 临床治疗 固态 —— —— 每周 1次 In 有资质单位处理 831-002-01 In 831-003-01 In 831-004-01 T 831-005-01 T 2 废药物、药品 HW 03 900-002-03 1.0t/a 治疗、康复 固态 —— —— 每周 1次 T 根据项目危废的产生情况，评价要求在康复楼北侧新建一座20m2的危废暂存间，医疗废物经集中收集后密封包装，分质、分类存于该暂存间，定期由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，评价对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： （1）规范化建设危废暂存间，设计必须满足以下原则： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放装载半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （2）固废临时储存设施应按其类别分别设立相应储存区，各储存分区应设有明显的标记；对于污水处理设施产生的污泥，采用污泥储罐储存，区别于医疗垃圾堆放，设明显标记。 （3）危险固废储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，存储区必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单建设和维护使用； （4）危险废物贮存间房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； （5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； （6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； （7）危险废物贮存间房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； （8）在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主 管部门统一制定的联单，并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； （9）建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行； （10）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 表7-16 危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场 所名称 固废 名称 废物 类别 废物 代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 暂存间 临床 废物 HW 01 831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01 康复楼北侧 20m2 袋装 600 kg 6个月 2 废药物、药品 HW 03 900-002-03 袋装 400 kg 6个月 通过采取以上措施后，对周围环境和人员产生影响较小。 2.5土壤环境影响分析 （1）项目类别 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于Q8416疗养院，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类项目。 （2）影响类型 根据项目类别及初步工程分析，本项目属于土壤环境污染影响型。 （3）占地规模 本项目占地为永久占地，面积为6032m2，合0.603hm2，占地规模为小型。 （4）敏感程度 根据现场调查，项目周边不存在其他土壤环境敏感目标。因此，确定项目所在地周边土壤敏感程度为不敏感。 （5）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型项目评价等级划分方法，确定不对本项目土壤环境进行评价等级划分。 表7-17 本项目土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影影响识别 土地利用类型 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ 占地规模 建设用地√；农用地□；未利用地□ 敏感目标信息 敏感目标（）、方位（）、距离（） 影响途径 大气沉降；地表漫流□；垂直入渗√；地下水□；其他（） 全部污染物 特征因子 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类( 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感☑ 评价工作等级 一级□；二级□；三级□ 现现状调查内容 资料收集 a）；b）；c）；d）□ 理化特性 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层样点数 柱状样点数 现状监测因子 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中基本项目。 现现状评价 评价因子 —— 评价标准 GB15618□；GB36600；表 D.1□；表 D.2□；其他（） 现状评价结论 —— 影影响预测 预测因子 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（） 预测分析内容 影响范围（） 影响程度（） 预测结论 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）□；b）□ 防防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 采取环评提出的措施，影响可接受。 注 1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表。 3.环境管理及监测制度 3.1 环境管理计划 （1）环境管理计划 该康复中心实行院长负责、副院长主管环保工作的领导体制。评价要求设专门的管理机构——安环科，管理人员有2人。负责全院的环保和安全工作，负责环保设施的运行、维护、管理，并及时对出现的环境问题进行处理。 （2）排污许可证管理 按照《排污许可证管理暂行规定》和《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019版)相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报季度、年度执行报告等相关要求。 3.2 环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期自行监测计划的相关要求见表7-18。 表7-18 污染源监测计划表 类别 污染源 监测项目 监测频次 废气 食堂油烟 油烟 油烟排放口，每年监测一次 污水处理站臭气 硫化氢、氨 臭气排放口，每年监测一次 废水 污水处理站污水 COD、BOD、SS、 氨氮、粪大肠菌群 污水排放口，每月监测一次 噪声 厂界噪声 等效连续A声级 厂界四周，每季度一次 固废 医疗废物分类处置情况实施检查， 危废转移五联单制度情况检查 处置情况和危废转移 制度情况检查，每月一次 3.3环保投资及概算 本项目总投资为1870.52万元，经统计估算，项目环保投资为64.3万元，占总投资的3.44%，见表7-19。 表7-19 建设项目环保设施投资一览表 内容类型 污染源 污染物名称 防治措施 环保投资 （万元） 大气 食堂 油烟 食堂燃用液化气， 设置排气罩+油烟净化器，净化效率＞70% 1.0 污水 处理站 恶臭 粗细格栅加盖后进行抽气，脱水机房内 全房间换气，采用活性炭吸附后排放 4.0 水 食堂废水、生活污水、医疗废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 在综合服务楼西侧建设一座50m3的化粪池，在场地西侧建设一座处理能力为30m3/d的污水处理站，污水处理站采用“格栅+调节+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺，医疗废水、生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理，经处理后由建设单位采用罐车集中清运至河曲县城南污水处理厂处理；同时，在污水处理站东侧设置一座9m3的事故水池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时的污水 50.0 固废 一般固废 生活垃圾、食堂泔脚废油 设垃圾桶集中收集， 收集后交由当地环卫部门统一处理 0.3 危险废物 医疗废物 在康复楼北侧新建一座20m2的危废暂存间，医疗废物经集中收集后密封包装，分质、分类存于该暂存间，定期由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置 6.0 污水处 理站污泥 污泥由污泥泵经收集后进入污泥池，再由板框式压滤机进行脱水，由二氧化氯进行消毒。评价要求污泥一年清理2次，经消毒、无害化处理后，与医疗废物一起由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置 噪声 污水处理系统噪声、 车辆噪声以及社会生活噪声 选用低噪声设备、设置于室内， 安装减震垫；加强管理，禁止鸣笛 3.0 合计 64.3 3、污染物排放清单 根据工程分析，本项目污染物排放清单一览表见表7-20。

表7-20  污染物排放管理清单一览表

| 分类 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 总量指标 | 拟采取的环保措施 | 排污口 信息 | 排放标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 1.15mg/m3 | 0.008t/a | / | 食堂燃用液化气，设置排气罩+ 油烟净化器，净化效率＞70% | 8m× Φ0.2m | 饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 小型标准要求 | 2.0mg/m3 |
|  | 污水处理站 | 氨 | 0.328mg/m3 | 17.24 kg/a | / | 粗细格栅加盖后进行抽气，脱水机房内全房间换气，采用活性炭吸附后排放 | 15m× Φ0.2m | 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值 | ≤1.0mg/m3 |
|  |  | 硫化氢 | 0.016mg/m3 | 0.84kg/a | / |  |  |  | ≤0.03mg/m3 |
| 废水 | 食堂废水、生活污水、 医疗废水 | COD | 50mg/l | 0.13t/a | / | 在综合服务楼西侧建设一座50m3的化粪池，在场地西侧建设一座处理能力为30m3/d的污水处理站，污水处理站采用“格栅+调节+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺，医疗废水、生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理，经处理后由建设单位采用罐车集中清运至河曲县城南污水处理厂处理；同时，在污水处理站东侧设置一座9m3的事故水池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时的污水 | / | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准 | 250mg/m3 |
|  |  | BOD5 | 15mg/l | / | / |  |  |  | 100mg/m3 |
|  |  | SS | 8mg/l | / | / |  |  |  | 60mg/m3 |
|  |  | NH3-N | 6mg/l | 0.01t/a | / |  |  |  | —— |
| 噪声 | 污水处理系统噪声、车辆噪声以及社会生活噪声 | / | / | / | 选用低噪声设备、设置于室内，安装减震垫；加强管理，禁止鸣笛 | / | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准限值 | 昼间＜55dB(A) 夜间＜45dB(A) |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 61.32t/a | / | 集中收集后，交由环卫部门统一处置 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定 | / |
|  | 食堂 | 泔脚废油 | / | 9.87t/a | / |  | / |  | / |
|  | 医疗 | 医疗固废 | / | 3.0t/a | / | 在康复楼北侧新建一座20m2的危废暂存间，医疗废物经集中收集后密封包装，分质、分类存于该暂存间，定期由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物鉴别标准》以及修改单执行 | / |
|  | 污水处理站 | 污泥 | / | 0.4t/a | / | 污泥由污泥泵经收集后进入污泥池，再由板框式压滤机进行脱水，由二氧化氯进行消毒。评价要求污泥一年清理2次，经消毒、无害化处理后，与医疗废物一起由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置 | / |  | / |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 食堂 | 油烟 | 食堂燃用液化气， 设置排气罩+油烟净化器，净化效率＞70% | 达标排放 |
|  | 污水 处理站 | 恶臭 | 粗细格栅加盖后进行抽气，脱水机房内 全房间换气，采用活性炭吸附后排放 | 达标排放 |
| 水 | 食堂废水、生活污水、医疗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 在综合服务楼西侧建设一座50m3的化粪池，在场地西侧建设一座处理能力为30m3/d的污水处理站，污水处理站采用“格栅+调节+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺，医疗废水、生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理，经处理后由建设单位采用罐车集中清运至河曲县城南污水处理厂处理；同时，在污水处理站东侧设置一座9m3的事故水池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时的污水 | 达标排放 |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾、食堂泔脚废油 | 设垃圾桶集中收集， 收集后交由当地环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 在康复楼北侧新建一座20m2的危废暂存间，医疗废物经集中收集后密封包装，分质、分类存于该暂存间，定期由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置 | 合理处置 |
|  |  | 污水处 理站污泥 | 污泥由污泥泵经收集后进入污泥池，再由板框式压滤机进行脱水，由二氧化氯进行消毒。评价要求污泥一年清理2次，经消毒、无害化处理后，与医疗废物一起由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置 |  |
| 噪声 | 污水处理系统噪声、 车辆噪声以及社会生活噪声 | 选用低噪声设备、设置于室内， 安装减震垫；加强管理，禁止鸣笛 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期主要活动为康复设施、综合服务设施和相关配套设施的建设，主要生态影响表现为对土壤的扰动，项目施工时间较短，对生态环境的影响较小。 |

# 九、结论与建议

1、结论 1.1工程概况 河曲县残疾人康复设施和综合服务设施建设项目建设单位为河曲县第三人民医院，项目建成后与河曲县第三人民医院为隶属关系。项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），拟占用原河曲县职业中学的部分场地用于项目建设。项目中心地理坐标为N39.400750°，E111.172681°。项目四周均为原河曲县职业中学建筑。 项目占地面积6032m2，总建筑面积5470m2，其中，一栋五层残疾人康复设施，建筑面积4800m2；一栋二层残疾人综合服务设施，建筑面积670m2；建筑物基底面积1584m2，道路和场地硬化面积2200m2，绿化面积1870m2。项目技术指标为：容积率0.907，建筑密度26%，绿地率31%。项目总投资1870.52万元。 项目建成后，共设置床位40张，设置门诊部（康复门诊、功能测评室、康复咨询室、门诊大厅）、住院部（康复病房、模拟家庭生活病房、护理单元康复训练室、休闲娱乐室、配餐间、医护用房）、康复部（康复评定室、运动疗法训练室、作业疗法训练室、语言疗法训练室、低视力康复科室、盲人定向行走训练指导室）、社区指导部（社区康复科室、培训教室）等康复部室。 本项目为残疾人康复中心，不涉及医学影像科所需的CT机、X光机、核磁共振等设备，因此，本次评价不涉及辐射设备相关的评价内容。 1.2环境质量现状 环境空气 本次评价引用忻州市环境监测站公布的河曲县2019年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，河曲县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、PM2.5、CO、O3均达标，PM10超标，因此，项目所在区域为不达标区。根据对项目所在区域环境空气资料的统计分析可知，超标污染物的超标原因可能是由于全年干燥少雨以及大风扬尘天气所导致。 地表水 根据现场调查，距本项目最近的地表水为西北侧2.0km的黄河，本次评价未收集到相关地表水环境质量现状监测资料。 声环境 本项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），河曲县第三人民医院于2020年5月委托山西嘉源环境检测有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，项目厂区厂界四周昼间、夜间噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 （4）生态环境 本项目所在区域为城市生态系统，主要植被为人工种植的树木及草坪，无天然林及珍稀植被，无需要特殊保护的动植物资源。 1.3污染物排放情况及环境保护措施 （1）废气 运营期废气主要为食堂油烟和污水处理站废气，食堂油烟经治理后可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模的相关要求（≤2.0mg/m3）；污水处理站废气集中收集，经活性炭吸附后排放，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的标准要求（NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.03mg/m3）。 （2）废水 运营期废水主要为医疗废水、生活污水和食堂废水，项目拟在综合服务楼西侧建设一座50m3的化粪池，在场地西侧建设一座处理能力为30m3/d的污水处理站，污水处理站采用“格栅+调节+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺，医疗废水、生活污水和食堂废水经收集后先进入化粪池，再由污水处理站处理，经处理后由建设单位采用罐车集中清运至河曲县城南污水处理厂处理；同时，在污水处理站东侧设置一座9m3的事故水池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时的污水。 （3）噪声 运营期主要噪声为污水处理系统产生的噪声，进出医院车辆噪声，以及医院往来人员产生的社会生活噪声，源强在65~75dB（A）之间。经过治理后场界四周均能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准限值。 （4）固体废物 项目运营期固体废弃物主要为生活垃圾、食堂泔脚废油、医疗废物和污水处理站污泥。生活垃圾、食堂泔脚废油设垃圾桶集中收集，收集后交由当地环卫部门统一处理；项目拟在康复楼北侧新建一座20m2的危废暂存间，医疗废物经集中收集后密封包装，分质、分类存于该暂存间，定期由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置；污水处理站污泥由污泥泵经收集后进入污泥池，再由板框式压滤机进行脱水，由二氧化氯进行消毒。评价要求污泥一年清理2次，经消毒、无害化处理后，与医疗废物一起由河曲县卫健局的清运车统一运至巡镇镇卫生院，再由忻州市有资质的医疗废物处置单位运走处置。 1.4环境影响分析 本项目在严格实施环评提出的环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求；废水经处理后达标排入市政污水管网；产生的固体废物全部合理处置。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响很小。 1.5环境管理与监测计划 本次评价要求建设单位设置环保专员，根据环保管理的工作内容和特点，明确相关环保职责，并制订不同时期的环境管理制度、环境管理计划，包括施工期环境管理、运营期环境管理。同时，也要求建设单位委托具有环境监测资质的单位开展日常监测任务，对本企业污染源的污染物排放状况进行监测。 综上所述，河曲县残疾人康复设施和综合服务设施建设项目建设地点位于河曲县文笔镇大营盘（原河曲县职业中学旧址），项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类项目，符合国家和地方的产业政策，项目选址合理，在严格执行本次环评提出的环保措施的基础上，项目建成后产生的污染物均能做到达标排放，对周围环境质量的影响很小，从环保角度分析，本项目是可行的。 2、建议 为做好项目建设，减少环境污染，提出以下建议和要求。 （1）医疗废物暂存间建议一天清运一次，以抑制细菌的生长和繁殖。 （2）建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，对污染防治设施必须进行日常检查与维护保养，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目地表水系图 附图5 本项目与天桥泉域位置关系图 附图6 河曲县县城总体规划图 附图7 项目环境保护目标图 附件1 环境影响评价委托书 附件2 项目可研批复 附件3 建设内容变更证明 附件4 项目土地证明 附件5 医疗机构执业许可证 附件6 声环境质量现状监测报告 附件7 技术审查意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

医务人员用水

食堂用水

住院病患用水

门诊部用水

洗衣房用水

2.88

14.40

11.52

3.00

0.60

3.2

0.64

2.56

0.26

0.06

0.32

0.60

0.48

0.12

2.40

3.30

新鲜水21.52

污水处理站

河曲县污

水处理厂

预处理

化粪池

13.92

17.22

罐车

图1.1   项目水平衡图  单位：m3/d

挂 号

初步诊断

检查及处置

康复疗养

医疗废物、生活、医疗废水

图5.1  生产工艺流程图

图7.1  污水处理系统工艺流程图